Szczecin, dnia 27 lutego 2015 roku

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego 
ul. Teofila Starzyńskiego 3-4
70-506 Szczecin

UPRZEJMIE PROSI O SZACUKOWĄ WYCENĘ PONIŻSZEGO ZAMÓWIENIA:

- Rodzaj wyceny: Dostawa łodzi i przyczepy.

- Przedmiotem wyceny jest:

dostawa 1 sztuki fabrycznie nowej łodzi i 1 sztuki przyczepy o poniższych parametrach:

| ŁÓDŹ |
| --- |
| Długość | minimum 4,10 m |
| Szerokość | minimum 2 m |
| Waga | do 250 kg |
| Wyłukowanie dna | 3o-10o (łódź płaskodenna) |
| Kategoria projektowa CE | C |
| Maksymalna ilość pasażerów | 4 os. wraz ze sternikiem |
| Kadłub | Wykonany z stopu aluminium tzw. morskiego |
|  | Spawany |
|  | Wszystkie okucia wykonane z materiałów metalowych niepodlegających korozji |
|  | Podwójne dno |
|  | Płaska podłoga |
|  | Wyposażenie w min. 2 komory wypornościowe |
| Podłoga | Przeciwpoślizgowa |
| Silnik spalinowy | Zaburtowy |
|  | Trwale zamocowany |
|  | Posiadający zabezpieczenie przed kradzieżą |
|  | Czterosuwowy |
|  | O rozruchu elektrycznym |
|  | Moc w przedziale 30-40 KM |
|  | Wyposażony w zdalnie sterowany z konsoli trym hydrauliczny (tzw. power trym) |
|  | Silnik sterowany zdalnie z konsoli (manetka z cięgnami) |
| Silnik elektryczny | Pomocniczy |
|  | Uciąg min 50 LBS |
|  | Z maximalizerem |
|  | Zamocowany na pawęży |
| Akumulator | Żelowy, o pojemności właściwej dla zaproponowanych silników i wyposażenia, nie mniejszej niż 120 amperogodzin |
| Wyposażenie | Pełna konsola , z owiewką częściowo chroniącą od boków wykonaną z materiałów przezroczystych zabezpieczona od góry i przodu relingiem ze stali nierdzewnej |
|  | 2 szt. śrub zapasowych do silnika zaburtowego |
|  | Siedziska wzdłużne wzdłuż burt i indywidualne siedzisko dla sternika |
|  | Echosonda HDI i GPS w komplecie - zasilana z instalacji elektrycznej łodzi , przystosowana do pracy na łodzi i z przetwornikiem pawężowym, o przekątnej ekranu min. 7 cali wraz z ploterem map GPS i kartografią Międzyodrza |
|  | 4 szt. kamizelek ratunkowych pneumatycznych, posiadających klasę wyporności wg normy europejskiej EN 396 (wyporność 150 N), napełnianych automatycznie |
|  | Układ kierowniczy składający się z koła kierownicy, przekładni kierowniczej zamocowanej na konsoli i sterociągu |
|  | Stelaż rufowy z mocowaniem na koło ratunkowe i oświetleniem nawigacyjnym (sterowanym z konsoli sterowej) – wykonany ze stali nierdzewnej |
|  | 4 szt. odbijaczy |
|  | Halogen o światłości w przedziale 800-1100 lm o stopniu IP powyżej 67, zamontowany na stelażu rufowym, zasilany napięciem 12 V |
|  | Szperacz ręczny ładowalny typu LED o światłości min. 400 lumenów o stopniu IP powyżej 67, o napięciu ładowania 230 i 12 V |
|  | Oznakowanie sygnalizacyjne typu LED koloru pomarańczowego świecące światłem migającym zamontowane na stelażu rufowym |
|  | 2 kilogramowa gaśnica proszkowa |
|  | Panel elektryczny wraz z instalacją elektryczną i gniazdem zapalniczki m.in. do zasilania GPS |
|  | Koło ratunkowe atestowane z liną 30 m |
|  | Kotwica wykonana z materiałów metalowych niepodlegających korozji o wadze dostosowanej do rozmiarów łodzi (min. 8 kg) wraz z liną kotwiczną o średnicy min. 10 mm, obciążeniu dostosowanymi do zaproponowanej kotwicy oraz długości min. 20 m |
|  | 2 szt. pagajów z piórami wykonanymi z polietylenu |
|  | Bosak aluminiowy składany |
|  | Rzutka ratunkowa rękawowa |
|  | Reling przedni |
|  | Pompa zęzowa elektryczna wraz z odpływem zęzowym z możliwością sterowania z konsoli |
|  | Opis wszelkich przełączników w języku polskim |
|  | Atestowany zbiornik paliwa o pojemności min. 24 l wykonany z tworzyw sztucznych zamocowany w łodzi |
|  | Wyposażenie w bakistę do przechowywania akumulatora oraz oddzielną bakistę do przechowywania zbiornika paliwa |
|  | Sygnał dźwiękowy |
|  | Mocowanie na gaśnicę, pagaje, |
|  | Komplet wskaźników i zegarów (łącznie z obrotomierzem i wskaźnikiem trymu) |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim |
|  | Zamontowanie silników i akumulatora w sposób umożliwiający ich natychmiastowe użycie |
|  | Apteczka typu R0 |
|  | Uniwersalny uchwyt do tabletu o przekątnej ekranu 9-12 cali |
| Instalacja elektryczna |  |
|  | Wyłącznik główny prądu |
|  | 12 V |
|  | Zabezpieczenie bezpiecznikami |
| Gwarancja | Gwarancja na silniki: minimum 3 lata (długość okresu gwarancji stanowi kryterium oceny ofert) |
|  | Gwarancja na poszycie kadłuba: minimum 2 lata (długość okresu gwarancji stanowi kryterium oceny ofert) |
|  | Gwarancja na całą łódź: minimum 2 lata (długość okresu gwarancji stanowi kryterium oceny ofert) |
| Certyfikat CE | wymagany |
| Świadectwo klasy | wymagane |
| Świadectwo jakości spawów | wymagane |
| Oznakowanie | 3 logotypami kolorowymi o wymiarach min. 90 cm x70 cm |
|  | Zgodne z wymogami Polskiego Rejestru Statków |
| Przegląd serwisowy | Przez minimum 3 lata raz w roku |
| PRZYCZEPA |
| Dopuszczalna masa całkowita | Do 750 kg |
| Konstrukcja | Ze stali ocynkowanej |
| Ładowność | Dostosowana do zaproponowanej łodzi wraz z wyposażeniem |
| Maksymalna długość przewożonej łodzi | 5 m |
| Oś | 1 szt. |
| Specyfikacja kół | Opony na felgach stalowych o rozmiarze 14 cali |
| Oznakowanie | 3 logotypami kolorowymi o wymiarach min. 90x70 |
| Wyposażenie | Demontowalny panel świetlny |
|  | 4 sztuki podpór rolkowych |
|  | Wciągarka ręczna z pasem polipropylenowym o wytrzymałości dostosowanej do ciężaru zaproponowanej łodzi |
|  | Zamocowane koło zapasowe na feldze |
|  | Koło podporowe |
|  | Zaczep kulowy do samochodu osobowego |
|  | Hamulec postojowy |
| Instalacja elektryczna | 12 V |
| Homologacja | Zgodna z przepisami prawa powszechnie obowiązującego dla tego rodzaju pojazdu - wymagana |

- Bardzo proszę o przesłanie odpowiedzi do dnia 6 marca 2015r. na nr faxu: 91 48 17 -121 lub na adres poczty elektronicznej: sekretariat@zpkwz.pl

- Szczegółowych informacji udziela Pan Tomasz Cerebież-Tarabicki, tel. 91 48 17 131.

- Wycena powinna zawierać nazwę, typ łodzi i przyczepy, całkowitą wartość netto i brutto opisanych i wymienionych powyżej elementów osobno dla łodzi i przyczepy.

- Wartość o której mowa w pkt. 5 powinna uwzględniać wszystkie elementy, niezbędne do wykonania dostawy, w tym również oklejenie łodzi i przyczepy, oraz dostarczenie ich do siedziby zapytującego.

- Niniejsza wycena nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego i nie jest zaproszeniem do podpisania umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego w sprawie przedmiotowego zamówienia, ani nie jest ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu przepisów ustawy PZP, w szczególności w trybie dialogu konkurencyjnego.