Szczecin, dnia 6 lutego 2015 roku

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego 
ul. Teofila Starzyńskiego 3-4
70-506 Szczecin

UPRZEJMIE PROSI O SZACUKOWĄ WYCENĘ PONIŻSZEGO ZAMÓWIENIA:

- Rodzaj wyceny: Dostawa samochodu terenowego.

- Przedmiotem wyceny jest:

dostawa 1 sztuki specjalistycznego fabrycznie nowego samochodu terenowego o poniższych parametrach:

| Rodzaj pojazdu | Terenowy samochód osobowy przystosowany do holowania przyczepy o masie min. 3000 kg |
| --- | --- |
| Rodzaj napędu | Napęd na obie osie (4x4) z regulacją trybów szosa-teren |
|  | Reduktor |
| Układ napędowy | Silnik wysokoprężny turbodoładowany |
|  | Pojemność silnika – min. 2400 cm3 |
|  | Moc – min. 139 kW |
|  | Automatyczna skrzynia biegów |
|  | Dopuszczalna emisja zanieczyszczeń, tlenków azotu, cząstek stałych oraz węglowodorów spełniająca wymogi minimum wg Europejskiego Standardu Emisji Spalin EURO 5 |
| Rodzaj nadwozia | Pięciodrzwiowy, liczba miejsc siedzących wraz z kierowcą: 7 |
|  | Liczba miejsc składanych: minimum 2 |
| Zdolności terenowe | Blokada mechanizmu różnicowego |
|  | Prześwit podwozia min. 200 mm |
| Ubezpieczenie | Darmowy pakiet: OC, AC, NW przez okres 24 miesięcy |
| Pakiet serwisowy | Darmowy przez min. 2 lata |
| Gwarancja | Gwarancja na silnik: minimum 2 lata |
|  | Gwarancja na perforacje nadwozia: minimum 2 lata |
|  | Gwarancja na cały samochód: minimum 2 lata |
| Wyposażenie samochodu | Hamulce tarczowe na obu osiach |
|  | Hak holowniczy dostosowany do przyczepy z hamulcem o masie min. 3000 kg |
|  | Komplet opon all terrain na felgach aluminiowych |
|  | Dodatkowy komplet opon zimowych na felgach aluminiowych lub stalowych |
|  | Pełnowymiarowe koło zapasowe – opona na feldze |
|  | Klimatyzacja |
|  | Elektryczna regulacja fotela kierowcy |
|  | Centralny zamek sterowany pilotem wraz z dwoma pilotami |
|  | Elektryczne sterowanie i podgrzewanie lusterek bocznych |
|  | Radioodtwarzacz z obsługą płyt CD ze sterowaniem w kierownicy |
|  | Elektryczne sterowanie szyb bocznych |
|  | Tempomat |
|  | Czujniki parkowania: 4 z przodu i 4 z tyłu |
|  | Wyposażenie w przetwornicę prądu 12 V/240 V minimum 4000W zabezpieczoną przed przemieszczaniem i przed uszkodzeniem, podłączoną do sieci elektrycznej samochodu |
|  | Min. 25 litrów paliwa w baku |
|  | Oznakowanie 3 logotypami o wymiarach min. 90x70 cm |
| Kolor nadwozia i tapicerka | Metalik, wszystkie kolory dostępne u Wykonawcy, oprócz białego – konkretny kolor Zamawiający wybierze składając zamówienie |
|  | Wszystkie kolory i rodzaje dostępne u Wykonawcy – konkretny kolor i rodzaj tapicerki Zamawiający wybierze składając zamówienie; tapicerka skórzana; siedzenia podgrzewane |

- Bardzo proszę o przesłanie odpowiedzi do dnia 18 lutego 2015r. na nr faxu: 91 48 17 121 lub na adres poczty elektronicznej: sekretariat@zpkwz.pl

- Szczegółowych informacji udziela Pan Tomasz Cerebież-Tarabicki, tel. 91 48 17 131.

- Wycena powinna zawierać nazwę i typ samochodu oraz całkowitą wartość netto i brutto łącznie za opisane i wymienione powyżej elementy.

- Wartość o której mowa w pkt. 5 powinna uwzględniać wszystkie elementy, niezbędne do wykonania dostawy, w tym również oklejenie samochodu, oraz dostarczenie ich do siedziby zapytującego.

- Niniejsze szacowanie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego i nie jest zaproszeniem do podpisania umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego w sprawie przedmiotowego zamówienia, ani nie jest ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu przepisów ustawy PZP, w szczególności w trybie dialogu konkurencyjnego.