Szczecin, dnia 1  lipca 2016r.

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego

ul. Teofila Starzyńskiego 3-4  70-506 Szczecin

e-mail: sekretariat@zpkwz.pl, fax: 91 48 17 121

kieruje

ZAPYTANIE  O CENĘ

Rodzaj zamówienia: dostawa i montaż infrastruktury turystycznej.

Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i posadowienie infrastruktury turystycznej na obszarze Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego, w tym:

Szczegóły:

- Wiata symetryczna z dachem dwuspadowym w komplecie z ławo-stołem – 79 szt.

- wymiary wiaty 400 cm x 500 cm;

- dach wiaty symetryczny dwuspadowy z okapem wysuniętym poza linię zewnętrznych elementów wiaty (słupy nośne);

- 4 słupy nośne wiaty o średnicy od 12 cm do 18 cm; słupy nośne wykonane z drewna iglastego lub dębowego;

- poszycie drewniane, deski dębowe lub iglaste o szerokości 15cm i grubości 2,7cm, układane na zakładkę o głębokości zakładki 1 cm - 1,5 cm, wykończone deską;

- konstrukcja dachu krokwiowo-płatwiowa;

- długość po kalenicy 360 cm, szerokość od okapu lewego do okapu prawego 430 cm, wysokość w szczycie 290 cm

- ławo-stół wykonany z drewna dębowego lub iglastego (tarcica o grubości od 7 cm do 10 cm);

- długość stołu 200 cm;

- ławy przystosowane dla osób niepełnosprawnych: po jednej stronie stołu ława o długości 150 cm, po drugiej stronie stołu ława o długości 200 cm;

- wysokość części nadziemnej stołu nie mniejsza niż 75 cm, a nie większa niż 85 cm;

- wysokość ław nie mniejsza niż 40 cm i nie większa niż 50 cm;

- w celu uzyskania stabilnego posadowienia w gruncie wiat i kompletów (wiata + ławo-stół), do słupów nośnych należy zamocować kotwy stalowe wykonane z ceownika o wymiarach 60x40x3mm, długość kotew 150 cm (dla wiaty) i 110 cm (dla ławo-stołu), kotwy zamontowane do elementu wiaty / ławo-stołu za pomocą śrub zamkowych i zastosowania podkładek o grubości 1,5 mm – 2 mm, w taki sposób by ceownik był skierowany do wewnętrznej części elementu wiaty / ławo-stołu. W gruncie powinno znaleźć się min. 2/3 kotwy, przy czym odległość elementu drewnianego (słupa) od gruntu powinna wynosić 5 cm - 8 cm. Zamawiający wymaga łączenia słupów nośnych z kotwami stalowymi wykonanymi z ceownika w ilości od 2 do 4 łączeń. Kotwa w dolnej części powinna posiadać przyspawany element stalowy długości 10 cm, który w możliwie najwyższym stopniu utrudni wyciągnięcie wiaty / ławo-stołu z  betonu;

- wiaty oraz komplety (wiata + ławo-stół) mocowane na stopach betonowych – klasa betonu minimum B20 w ilości minimum 75 kg na jedną kotwę;

- wiata oraz komplet (wiata + ławo-stół) impregnowane ciśnieniowo lub zabezpieczone dwukrotnie bezbarwnym środkiem ochrony drewna, zabezpieczającym przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych oraz korozją mikrobiologiczną, posiadającym aktualne pozwolenie Ministra Zdrowia na obrót produktem biobójczym;

- ławo-stoły i wiaty należy oznakować zgodnie z zaktualizowanymi „Wytycznymi dla Beneficjentów Instytucji Zarządzającej RPO WZ na lata 2014-2020 dotyczące informacji i promocji projektu realizowanego w ramach RPO WZ”

- Sposób oznakowania powinien być odporny na działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych oraz trwały;

- wymagany okres gwarancji wszystkich wiat i kompletów (wiata + ławo-stół), ich montażu i sposobu posadowienia - 5 lat

- poniżej przedstawiona rycina, przedstawia metodę montowania całego zestawu (wiata symetryczna plus ławo-stół) oraz elementów odpowiedzialnych za ich posadowienie na gruncie.

- Wymagania dla stołu: 55 szt.

- stoły wykonane z  półbali;

- całkowita długość stołu 200 cm;

- długość blatu 200 cm;

- szerokość blatu 75 cm;

- grubość blatu od 7 cm do 10 cm;

- wysokość stołu nie mniejsza niż 75 cm  i nie większa niż 85 cm;

- materiał drewno dębowe lub iglaste,

- w celu uzyskania stabilnego posadowienia stołu w gruncie, do elementów stołu należy zamocować kotwy stalowe wykonane z ceownika o wymiarach 60x40x3mm, długość  kotew 150 cm, kotwy zamontowane do elementów za pomocą śrub zamkowych i wkrętów w taki sposób by ceownik był skierowany do wewnętrznej części elementów. Kotwa w dolnej części powinna posiadać przyspawany element stalowy długości 10 cm, który w możliwie najwyższym stopniu utrudni wyciągnięcie stołu z  betonu.

- stoły mocowane na stopach betonowych – klasa betonu minimum B20 w ilości minimum 75 kg na jedną kotwę;

- stół impregnowany ciśnieniowo lub zabezpieczony dwukrotnie bezbarwnym środkiem ochrony drewna, zabezpieczającym przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych oraz korozją mikrobiologiczną, posiadającym aktualne pozwolenie Ministra Zdrowia na obrót produktem biobójczym;

- na stołach należy umieścić logotypy zgodnie z zaktualizowanymi „Wytycznymi dla Beneficjentów Instytucji Zarządzającej RPO WZ na lata 2014-2020 dotyczące informacji i promocji projektu realizowanego w ramach RPO WZ” .

- Sposób oznakowania powinien być odporny na działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych oraz trwały;

- wymagany okres gwarancji wszystkich stołów, ich montażu i sposobu posadowienia - 5 lat.

3. Wymagania dla ław długich bez oparcia – 59 szt.

- ława wykonana z bala drewna iglastego lub dębowego;

- długość ławy 200 cm;

- szerokość siedziska 30 cm;

- wysokość ławy (mierzona od gruntu do siedziska) od 40 do 50 cm.

4. Wymagania dla ław długich z oparciem – 82 szt.

- ława wykonana z bala drewna świerkowego lub dębowego;

- długość ławy 200 cm;

- szerokość siedziska 30 cm;

- wysokość ławy (mierzona od gruntu do siedziska) od 40 do 50 cm;

- wysokość oparcia 45 cm;

- na oparciu powinny znajdować się nadruki gatunków flory i fauny;

- w celu uzyskania stabilnego mocowania ław w gruncie, należy zamocować kotwy stalowe wykonane z ceownika o wymiarach 60x40x3mm, długość kotew od 110 cm do 150 cm, kotwy zamontowane do elementów ław za pomocą śrub zamkowych i wkrętów w taki sposób by ceownik był skierowany do wewnętrznej części elementu. Kotwa w dolnej części powinna posiadać przyspawany element stalowy długości 10 cm, który w możliwie najwyższym stopniu utrudni wyciągnięcie ławy z  betonu;

- ławy opisane w punktach od 4 do 5, mocowane na stopach betonowych – klasa betonu minimum B20 w ilości minimum 75 kg na jedną kotwę;

- ławy opisane w punktach od 4 do 5, impregnowane ciśnieniowo lub zabezpieczone dwukrotnie bezbarwnym środkiem ochrony drewna, zabezpieczającym przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych oraz korozją mikrobiologiczną, posiadającym aktualne pozwolenie Ministra Zdrowia na obrót produktem biobójczym;

- na ławach opisanych w punktach od 4 do 5 należy umieścić logotypy i oznakować zgodnie z zaktualizowanymi „Wytycznymi dla Beneficjentów Instytucji Zarządzającej RPO WZ na lata 2014-2020 dotyczące informacji i promocji projektu realizowanego w ramach RPO WZ”. Sposób oznakowania powinien być odporny na działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych oraz trwały;

- wymagany okres gwarancji wszystkich ław, ich montażu i sposobu posadowienia - 5 lat

5. Wymagania dla ław krótkich bez oparcia – 126 szt.

- ława wykonana z bala drewna świerkowego lub dębowego;

- długość ławy 150 cm;

- szerokość siedziska 30 cm;

- wysokość ławy (mierzona od gruntu do siedziska) od 40 do 50 cm.

6. Wymagania dla ław krótkich z oparciem – 179 szt.

- ława wykonana z bala drewna świerkowego lub dębowego;

- długość ławy 150 cm;

- szerokość siedziska 30 cm;

- wysokość ławy (mierzona od gruntu do siedziska) od 40 do 50 cm;

- wysokość oparcia 45 cm;

- na oparciu powinny znajdować się nadruki gatunków flory i fauny;

- w celu uzyskania stabilnego mocowania ław w gruncie, opisanych w punktach od D.1. do D.2. należy zamocować kotwy stalowe wykonane z ceownika o wymiarach 60x40x3mm, długość kotew od 110 cm do 150 cm, kotwy zamontowane do elementów ław za pomocą śrub zamkowych i wkrętów w taki sposób by ceownik był skierowany do wewnętrznej części elementu. Kotwa w dolnej części powinna posiadać przyspawany element stalowy długości 10 cm, który w możliwie najwyższym stopniu utrudni wyciągnięcie ławy z  betonu;

- ławy opisane w punktach od 7 do 8, mocowane na stopach betonowych – klasa betonu minimum B20 w ilości minimum 75 kg na jedną kotwę;

- ławy opisane w punktach od 7 do 8, impregnowane ciśnieniowo lub zabezpieczone dwukrotnie bezbarwnym środkiem ochrony drewna, zabezpieczającym przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych oraz korozją mikrobiologiczną, posiadającym aktualne pozwolenie Ministra Zdrowia na obrót produktem biobójczym;

- na ławach opisanych w punktach od 7 do 8 należy umieścić logotypy zgodnie z zaktualizowanymi „Wytycznymi dla Beneficjentów Instytucji Zarządzającej RPO WZ na lata 2014-2020 dotyczące informacji i promocji projektu realizowanego w ramach RPO WZ”. Sposób oznakowania powinien być odporny na działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych oraz trwały;

- wymagany okres gwarancji wszystkich ław, ich montażu i sposobu posadowienia - 5 lat

7. Kosze na śmieci – 354 szt. wpisane w kształt prostopadłościanu o wymiarach 80cm x 45cm x 45cm

- wykonany z półwałków drewna świerkowego lub dębowego;

- pojemnik na worki o pojemności 160 litrów;

- rama do mocowania worków; o średnicy 45cm

- w celu uzyskania stabilnego mocowania koszy na śmieci w gruncie należy zamocować kotwy stalowe wykonane z ceownika o wymiarach 60x40x3mm, długość kotew 110 cm, kotwy zamontowane do elementów ław za pomocą śrub zamkowych i wkrętów w taki sposób by ceownik był skierowany do wewnętrznej części elementu. Kotwa w dolnej części powinna posiadać przyspawany element stalowy długości 10 cm, który w możliwie najwyższym stopniu utrudni wyciągnięcie kosza na śmieci z  betonu;

- kosze na śmieci, mocowane na stopach betonowych – klasa betonu minimum B20;

- kosze na śmieci impregnowane ciśnieniowo lub zabezpieczone dwukrotnie bezbarwnym środkiem ochrony drewna, zabezpieczającym przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych oraz korozją mikrobiologiczną, posiadającym aktualne pozwolenie Ministra Zdrowia na obrót produktem biobójczym;

- na koszach na śmieci należy umieścić logotypy zgodnie z zaktualizowanymi „Wytycznymi dla Beneficjentów Instytucji Zarządzającej RPO WZ na lata 2007-2013 dotyczące informacji i promocji projektu realizowanego w ramach RPO WZ”. Sposób oznakowania powinien być odporny na działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych oraz trwały;

- wymagany okres gwarancji wszystkich koszy na śmieci, ich montażu i sposobu posadowienia - 5 lat

8. Wymagania dla tablic edukacyjno – informacyjnych 199 szt.; tablic dużych z mapą – 91 szt. i stelaży

- wszystkie tablice: informacyjne, edukacyjne i duże z mapą muszą być wykonane z blachy stalowej ocynkowanej o grubości min. 0,8 mm (+/-) 0,1mm o wymiarach tablicy 150 x 200 cm;

- tablice należy wykonać w technologii z przeznaczeniem na zewnątrz: wodoodporny, wysokojakościowy, cyfrowy wydruk wielkoformatowy, o wysokiej odporności na ścieranie, na każdego rodzaju promieniowanie i czynniki atmosferyczne, wykonany z wykorzystaniem ekologicznych tuszów UV i metodą eliminującą tzw. efekt paskowania. Rozdzielczość wydruku co najmniej 1440 dpi. Całość dodatkowo laminowana warstwą ochronną anty-UV i antygrafitti (wymagany certyfikat na laminat UV);

- Wykonawca zapewni autorskie opracowanie merytoryczne i graficzne tablic: informacyjnych, edukacyjnych i dużych z mapą. Każda z nich zawierać będzie tekst oraz, indywidualnie dopasowane: rysunki, zdjęcia, schematy, mapy, piktogramy itp. w kolorze, związane z lokalnymi warunkami przyrodniczymi, krajobrazowymi, kulturalnymi lub turystycznymi Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego;

- treści umieszczone na tablicach przygotowywane będą przez Wykonawcę w trzech językach (polskim, angielskim i niemieckim);

- wszystkie fotografie, teksty oraz pozostałe elementy graficzne muszą być rzetelnie
udokumentowane pod względem ich pochodzenia. Zamawiający wymaga wskazania szczegółowego źródła pochodzenia np. autora oraz charakteru ich nabycia (np.: umowa licencyjna z określeniem pola eksploatacji, bez wglądu do strony finansowej), celem weryfikacji. Wykonawca zapewni Zamawiającemu nabycie produktu wolnego od wad prawnych i roszczeń osób trzecich;

- kolor tła, liter oraz orientacja (pionowa lub pozioma) zależna jest od zaproponowanego przez Wykonawcę projektu. Projekt powinien być przedstawiony przez Wykonawcę,

- wymagany okres gwarancji tablic zewnętrznych i ich montażu – 5 lat

- na tablicach: informacyjnych, edukacyjnych i dużych z mapą należy umieścić logotypy zgodnie z zaktualizowanymi „Wytycznymi dla Beneficjentów Instytucji Zarządzającej RPO WZ na lata 2014-2020 dotyczące informacji i promocji projektu realizowanego w ramach RPO WZ”. Sposób oznakowania powinien być odporny na działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych oraz trwały.

- szacunkowa ilość tekstu na stronie tablicy: około 1 800 (bez spacji) znaków w języku polskim plus tłumaczenia, szacunkowe odchylenie od podanej wartości (+/- 500 znaków bez spacji).

- szacunkowa liczba fotografii na jedną tablicę: 10 szt.; szacunkowe odchylenie od podanych wartości (+/- 5 szt.).

- szacunkowa liczba rysunków na jedną tablicę: 10 szt. szacunkowe odchylenie od podanych wartości (+/- 5 szt.).

Stelaż:

- słupy pionowe stelaża dla tablic: informacyjnych, edukacyjnych i dużych z mapą, powinny mieć wysokość od 270 do 300 cm (w zależności od orientacji pionowej lub poziomej tablicy);

- stelaż wykonany z toczonych słupów z drewna iglastego korowanego i szlifowanego z dachem jednospadowym wykonanym z 2 desek szerokości 15 cm i grubości 2,5 cm, zakończonych z dwóch stron ryglem z wałka o średnicy 8 cm;

- średnica słupów pionowych stelaża powinna wynosić od 14 do 16 cm, a słupów poziomych od 8 do 10 cm;

- słupy wykonane z drewna iglastego lub dębowego;

- mocowanie tablic w stelażach powinno w możliwie najwyższym stopniu utrudnić ich kradzież lub zniszczenie, np. poprzez zastosowanie przefrezowanych, na głębokość 2 cm i szerokość 1 cm, słupów poziomych i pionowych na całej powierzchni mocowania tablic. Słupy poziome zamocowane metodą na wpust w słupach pionowych na głębokość min. 8 cm. Tylna część tablic zabudowana jednolitą wodoodporną płytą drewnianą;

- w celu uzyskania stabilnego posadowienia tablic w gruncie, do słupów należy zamocować kotwy stalowe wykonane z ceownika o wymiarach 60x40x3mm, długość kotew 110 cm, kotwy zamontowane do słupów za pomocą śrub zamkowych i wkrętów w taki sposób by ceownik był skierowany do wewnętrznej części słupa. Kotwa w dolnej części powinna posiadać przyspawany element stalowy długości 10 cm, który w możliwie najwyższym stopniu utrudni wyciągnięcie tablicy z betonu;

- stelaże mocowane na stopach betonowych – klasa betonu minimum B20;

- stelaż impregnowany ciśnieniowo lub zabezpieczony dwukrotnie bezbarwnym środkiem ochrony drewna, zabezpieczającym przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych oraz korozją mikrobiologiczną, posiadającym aktualne pozwolenie Ministra Zdrowia na obrót produktem biobójczym;

- wymagany okres gwarancji wszystkich stelaży, ich montażu i sposobu posadowienia - 5 lat;

- poniżej przedstawiona rycina, przedstawia metodę montowania całego zestawu (tablica + stelaż) oraz elementów odpowiedzialnych za ich posadowienie na gruncie:

9. Wymagania dla konstrukcji drewnianych z nazwą (witaczy) 30 szt.

- wykonane z drewna dębowego lub iglastego;

- wysokość konstrukcji 300 cm;

- deski dębowe grubości 6 cm rzeźbione treścią w formie rytu;

- długości od 75 cm do 100 cm;

- wysokość deski około 30-35 cm;

- tło wyfrezowane  na głębokość 1 cm przed umieszczeniem treści

- ręcznie malowane i stylizowane;

- zabezpieczenie lakierem szkutniczym;

- indywidualnie dla każdego miejsca na witaczu zostanie zamieszczone zaprojektowane powitanie;

- w celu uzyskania stabilnego mocowania witaczy  w gruncie należy zamocować kotwy stalowe wykonane z ceownika o wymiarach 60x40x3mm, długość kotew 150 cm, kotwy zamontowane do elementów za pomocą śrub zamkowych i wkrętów w taki sposób by ceownik był skierowany do wewnętrznej części elementu. Kotwa w dolnej części powinna posiadać przyspawany element stalowy długości 10 cm, który w możliwie najwyższym stopniu utrudni wyciągnięcie witacza z betonu;

- witacze mocowane na stopach betonowych – klasa betonu minimum B20 w ilości minimum 75 kg na jedną kotwę;

- witacze impregnowane ciśnieniowo lub zabezpieczone dwukrotnie bezbarwnym środkiem ochrony drewna, zabezpieczającym przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych oraz korozją mikrobiologiczną, posiadającym aktualne pozwolenie Ministra Zdrowia na obrót produktem biobójczym;

- na witaczach należy umieścić logotypy zgodnie z zaktualizowanymi „Wytycznymi dla Beneficjentów Instytucji Zarządzającej RPO WZ na lata 2014-2020 dotyczące informacji i promocji projektu realizowanego w ramach RPO WZ”. Sposób oznakowania powinien być odporny na działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych oraz trwały;

- wymagany okres gwarancji wszystkich witaczy, ich montażu i sposobu posadowienia - 5 lat.

10. Wymagania dla stojaka rowerowego – 147 szt.

- wykonany z bali drewnianej;

- średnica bali od 30 cm do 40 cm

- długość stojaka od 150 cm do 330 cm;

- w celu uzyskania stabilnego mocowania stojaków w gruncie należy zamocować kotwy stalowe wykonane z ceownika o wymiarach 60x40x3mm, długość kotew od 110 cm do 150 cm, kotwy zamontowane do elementów za pomocą śrub zamkowych i wkrętów w taki sposób by ceownik był skierowany do wewnętrznej części elementu. Kotwa w dolnej części powinna posiadać przyspawany element stalowy długości 10 cm, który uniemożliwi wyciągnięcie stojaka z betonu;

- stojaki mocowane na stopach betonowych – klasa betonu minimum B20 w ilości minimum 75kg na jedną kotwę;

- stojak impregnowany ciśnieniowo lub zabezpieczony dwukrotnie bezbarwnym środkiem ochrony drewna, zabezpieczającym przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych oraz korozją mikrobiologiczną, posiadającym aktualne pozwolenie Ministra Zdrowia na obrót produktem biobójczym;

- na stojakach rowerowych należy umieścić logotypy zgodnie z zaktualizowanymi „Wytycznymi dla Beneficjentów Instytucji Zarządzającej RPO WZ na lata 2014-2020 dotyczące informacji i promocji projektu realizowanego w ramach RPO WZ”. Sposób oznakowania powinien być odporny na działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych oraz trwały;

- wymagany okres gwarancji wszystkich ław, ich montażu i sposobu posadowienia - 5 lat

11. Interaktywna, podwójna tablica o tematyce edukacyjnej –49 szt.

- konstrukcja wykonana z drewna iglastego;

- obydwie tablice umieszczone na głównym słupie i zwrócone do siebie „plecami”, obudowane ramą;

- pierwsza z tablic powinna zawierać 12 szt. elementów, które poruszają się wzdłuż wyciętego w tablicy labiryntu. Labirynt prowadzi konkretny gatunek do przedstawionych na dole tablicy jego cech charakterystycznych (np. dla roślin nasiona, liści itp.) elementy te przedstawiają gatunki, których opis jest podany na drugiej tablicy;

- każdy z elementów na pierwszej tablicy powinien zawierać fotografie, szkice bądź ryciny (12 szt.) przedstawiające tematykę przyrodniczą;

- druga tablica zawiera informacje na tematy przedstawione na pierwszej tablicy;

- obydwie tablice tworzą niezmienną i stałą całość z konstrukcją;

- tablice należy wykonać w technologii z przeznaczeniem na zewnątrz: wodoodporny, wysokojakościowy, cyfrowy wydruk wielkoformatowy, o wysokiej odporności na ścieranie, na każdego rodzaju promieniowanie i czynniki atmosferyczne, wykonany z wykorzystaniem ekologicznych tuszów UV i metodą eliminującą tzw. efekt paskowania. Rozdzielczość wydruku co najmniej 1440 dpi. Całość dodatkowo laminowana warstwą ochronną anty-UV i antygrafitti (wymagany certyfikat na laminat UV);

- konstrukcję tworzy pięć słupów o średnicy od 12 cm do 16 cm wykonanych z drewna 7cm do 10cm, z drewna dębowego lub świerkowego. Siedzisko ławki oparte o grunt na słupie świerkowego lub dębowego;

- w konstrukcję wbudowane 4 ławki o długości 200 cm wykonane z tarcicy;

- dach dwuspadowy, zdobiony nadrukiem lub rytem, wykonany z desek.

12. Obrotowy, drewniany element edukacyjny – 51 szt.

- podstawą konstrukcji jest słup drewniany;

- na słupie zamieszczone w sposób umożliwiający ich obrót wokół własnej osi trzy ruchome sześciany (jeden pod drugim) o wymiarach 24x23x23 cm każdy; każdy z sześcianów powinien zawierać elementy edukacyjne;

- brzegi sześcianów wykonane w sposób  zgodny z zapisami Ustawy z dnia 12 grudnia 2003r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. z 2015r., poz. 322 j.t.);

- wykonane w technologii z przeznaczeniem na zewnątrz: wodoodporny, wysokojakościowy, cyfrowy wydruk wielkoformatowy, o wysokiej odporności na ścieranie, na każdego rodzaju promieniowanie i czynniki atmosferyczne, wykonany z wykorzystaniem ekologicznych tuszów UV i metodą eliminującą tzw. efekt paskowania.

13. Gra edukacyjna osadzona w drewnianym stelażu – 49 szt.

- stelaż wykonany z drewna iglastego wbudowany w dwa słupy;

- dach dwuspadowy, wykonany z desek o grubości 2,5 cm;

- słupy drewniane o średnicy  od 12 cm do 14 cm;

- w stelażu zamontowane ruchome (obracana) tablice (15 szt.), w oprawach w kształcie kwadratu lub o zaokrąglonych krawędziach o wymiarach 20 x 20 cm;

- tablice wykonane z tworzywa PCV lub innego polimeru o grubości 16 mm;

- każda z 15 tablic powinna zawierać indywidualnie dobrane przez Zamawiającego fotografie, ryciny, rysunki (awers tablicy), druga strona tablicy (rewers) powinna zawierać opis odpowiadający fotografii, rycinie, rysunkowi zamieszczonemu na jej awersie;

- tablice należy wykonać w technologii z przeznaczeniem na zewnątrz: wodoodporny, wysokojakościowy, cyfrowy wydruk wielkoformatowy, o wysokiej odporności na ścieranie, na każdego rodzaju promieniowanie i czynniki atmosferyczne, wykonany z wykorzystaniem ekologicznych tuszów UV i metodą eliminującą tzw. efekt paskowania. Rozdzielczość wydruku co najmniej 1440 dpi. Całość dodatkowo laminowana warstwą ochronną anty-UV i antygrafitti (wymagany certyfikat na laminat UV);

- Wykonawca zapewni autorskie opracowanie merytoryczne i graficzne elementów edukacyjnych opisanych w punktach od 15 do 17 Każdy z nich zawierać będzie tekst oraz w zależności od potrzeb Zamawiającego, indywidualnie dopasowane: rysunki, zdjęcia, schematy, mapy, piktogramy itp. w kolorze, związane z lokalnymi warunkami przyrodniczymi, krajobrazowymi, kulturalnymi lub turystycznymi Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego;

- treści umieszczone na elementach edukacyjnych opisanych w punktach od 15 do 17 przygotowywane będą przez Wykonawcę w trzech językach (polskim, angielskim i niemieckim);

- wszystkie fotografie, teksty oraz pozostałe elementy graficzne muszą być rzetelnie udokumentowane pod względem ich pochodzenia. Zamawiający wymaga wskazania szczegółowego źródła pochodzenia np. autora oraz charakteru ich nabycia (umowa licencyjna z określeniem pola eksploatacji, bez wglądu do strony finansowej), celem weryfikacji. Wykonawca zapewni Zamawiającemu nabycie produktu wolnego od wad prawnych i roszczeń osób trzecich;

- kolor tła, liter oraz orientacja (pionowa lub pozioma) zależna jest od zaproponowanego przez Wykonawcę projektu.

- w celu uzyskania stabilnego mocowania elementów edukacyjnych w gruncie, opisanych w punktach od 15-17., należy zamocować kotwy stalowe wykonane z ceownika o wymiarach 60x40x3mm, długość kotew od 110 cm do 150 cm, kotwy zamontowane do elementów za pomocą śrub zamkowych i wkrętów w taki sposób by ceownik był skierowany do wewnętrznej części elementu. Kotwa w dolnej części powinna posiadać przyspawany element stalowy długości 10 cm, który w możliwie najwyższym stopniu utrudni wyciągnięcie ławy z  betonu;

- elementy edukacyjne opisane w punktach od 15 - 17. mocowane na stopach betonowych – klasa betonu minimum B20 w ilości minimum 75 kg na jedną kotwę;

- elementy edukacyjne opisanych w punktach od 15-17. impregnowane ciśnieniowo lub zabezpieczone dwukrotnie bezbarwnym środkiem ochrony drewna, zabezpieczającym przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych oraz korozją mikrobiologiczną, posiadającym aktualne pozwolenie Ministra Zdrowia na obrót produktem biobójczym;

- wymagany okres gwarancji wszystkich elementów edukacyjnych, ich montażu i sposobu posadowienia - 5 lat

- na elementach edukacyjnych opisanych w punktach 15-17. należy umieścić logotypy zgodnie z zaktualizowanymi „Wytycznymi dla Beneficjentów Instytucji Zarządzającej RPO WZ na lata 2014-2020 dotyczące informacji i promocji projektu realizowanego w ramach RPO WZ”. Sposób oznakowania powinien być odporny na działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych oraz trwały,

- wszystkie elementy wyposażenia wyszczególnione w pkt. J-J.3. wykonane zgodnie z normą PN-EN 1176-10:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 1: Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań.

14. Wymagania dla kierunkowskazów – 208 szt.

Kierunkowskaz z tablicą z tekstem – 242 szt.

- wykonane z drewna iglastego;

- podstawę kierunkowskazu stanowi słup o wysokości od 250 cm do 300 cm nad gruntem;

- średnica słupa od 12 cm do 14 cm;

- na słupie zamontowana drewniana, rzeźbiona w formie  rytu w desce tablica wskazująca kierunek szlaku, ścieżki o wymiarach 50 cm na 25 cm.

- w celu uzyskania stabilnego mocowania kierunkowskazów (L.1. i L.2.) w gruncie należy zamocować kotwy stalowe wykonane z ceownika o wymiarach 60x40x3mm, długość kotew 110 cm, kotwy zamontowane do elementów za pomocą śrub zamkowych i wkrętów w taki sposób by ceownik był skierowany do wewnętrznej części elementu. Kotwa w dolnej części powinna posiadać przyspawany element stalowy długości 10 cm, który w możliwie najwyższym stopniu utrudni wyciągnięcie ławy z  betonu;

- elementy mocowane na stopach betonowych – klasa betonu minimum B20 w ilości 75 kg na jedną kotwę;

- kierunkowskazy impregnowane ciśnieniowo lub zabezpieczone dwukrotnie bezbarwnym środkiem ochrony drewna, zabezpieczającym przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych oraz korozją mikrobiologiczną, posiadającym aktualne pozwolenie Ministra Zdrowia na obrót produktem biobójczym;

- na kierunkowskazach należy umieścić logotypy zgodnie z zaktualizowanymi „Wytycznymi dla Beneficjentów Instytucji Zarządzającej RPO WZ na lata 2014-2020 dotyczące informacji i promocji projektu realizowanego w ramach RPO WZ”. Sposób oznakowania powinien być odporny na działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych oraz trwały;

- wymagany okres gwarancji wszystkich kierunkowskazów, ich montażu i sposobu posadowienia - 5 lat

15. Wymagania dla ławo-stołów – 232 szt.

- wykonane z drewna dębowego lub iglastego (tarcica o grubości od 7 cm do 10 cm);

- długość 200 cm;

- wysokość części nadziemnej nie mniejsza niż 75 cm, a nie większa niż 85 cm;

- wysokość ław nie mniejsza niż 40 cm i nie większa niż 50 cm;

- w celu uzyskania stabilnego mocowania ławo-stołów w gruncie należy zamocować kotwy stalowe wykonane z ceownika o wymiarach 60x40x3, długość kotew 150 cm, kotwy zamontowane do elementów za pomocą śrub zamkowych i wkrętów w taki sposób by ceownik był skierowany do wewnętrznej części elementu. Kotwa w dolnej części powinna posiadać przyspawany element stalowy długości 10 cm, który w możliwie najwyższym stopniu utrudni wyciągnięcie ławy z betonu;

- elementy mocowane na stopach betonowych – klasa betonu minimum B20 w ilości minimum 75 kg na jedną kotwę;

- elementy impregnowany ciśnieniowo lub zabezpieczony dwukrotnie bezbarwnym środkiem ochrony drewna, zabezpieczającym przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych oraz korozją mikrobiologiczną, posiadającym aktualne pozwolenie Ministra Zdrowia na obrót produktem biobójczym;

- na ławo-stołach należy umieścić logotypy zgodnie z zaktualizowanymi „Wytycznymi dla Beneficjentów Instytucji Zarządzającej RPO WZ na lata 2014-2020 dotyczące informacji i promocji projektu realizowanego w ramach RPO WZ”. Sposób oznakowania powinien być odporny na działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych oraz trwały;

- wymagany okres gwarancji wszystkich ławo-stołów, ich montażu i sposobu posadowienia - 5 lat

16. Wymagania dla schodów zewnętrznych z poręczą – 2 szt.

- wykonane z drewna dębowego lub iglastego; schody typu ażurowego

- ilość stopni – 200 szt.;

- wysokość stopni 25 cm;

- szerokość stopni 32 cm;

- schody wyposażone w jednostronną poręcz o wysokości od 90 cm do 110 cm, słupy toczone, bądź kantówki;

- w celu uzyskania stabilnego mocowania w gruncie należy zamocować kotwy stalowe wykonane z ceownika o wymiarach 60x40x3mm, długość kotew 150 cm, kotwy zamontowane do elementów za pomocą śrub zamkowych i wkrętów w taki sposób by ceownik był skierowany do wewnętrznej części elementu. Kotwa w dolnej części powinna posiadać przyspawany element stalowy długości 10 cm, który w możliwie najwyższym stopniu utrudni wyciągnięcie ławy z betonu;

- elementy mocowane na stopach betonowych – klasa betonu minimum B20 w ilości minimum 75 kg na jedną kotwę;

- elementy impregnowane ciśnieniowo lub zabezpieczone dwukrotnie bezbarwnym środkiem ochrony drewna, zabezpieczającym przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych oraz korozją mikrobiologiczną, posiadającym aktualne pozwolenie Ministra Zdrowia na obrót produktem biobójczym;

- na schodach należy umieścić logotypy zgodnie z zaktualizowanymi „Wytycznymi dla Beneficjentów Instytucji Zarządzającej RPO WZ na lata 2014-2020 dotyczące informacji i promocji projektu realizowanego w ramach RPO WZ”. Sposób oznakowania powinien być odporny na działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych oraz trwały;

- wymagany okres gwarancji schodów i poręczy, ich montażu i sposobu posadowienia - 5 lat

17. Wymagania dla miejsc ogniskowych – 17 miejsc

- miejsce ogniskowe obmurowane kamieniami;

- średnica okręgu 120 cm;

- wykonane i zabezpieczone w sposób w możliwie najwyższym stopniu utrudniającym niekontrolowane rozprzestrzenienie się ognia;

- wymagany okres gwarancji wszystkich palenisk, ich zabezpieczenia i sposobu wykonania - 5 lat

18. Wymagania dla ławki w kształcie pajęczaka – 15szt.

- ławka wykonana z drewna iglastego;

- konstrukcja składa się z czterech półek (siedzisk), połączonych w kształcie okręgu;

- siedziska wykonane z desek drewna iglastego o szerokości 30 cm;

- konstrukcja wsparta na ośmiu drewnianych belkach (konstrukcją przypominających odnóża pajęczaka);

- w celu uzyskania stabilnego mocowania ławek w gruncie należy zamocować kotwy stalowe wykonane z ceownika o wymiarach 60x40x3mm, długość kotew od 110 cm do 150 cm, kotwy zamontowane do elementów za pomocą śrub zamkowych i wkrętów w taki sposób by ceownik był skierowany do wewnętrznej części elementu. Kotwa w dolnej części powinna posiadać przyspawany element stalowy długości 10 cm, który w możliwie najwyższym stopniu utrudni wyciągnięcie ławy z  betonu;

- elementy mocowane na stopach betonowych – klasa betonu minimum B20 w ilości minimum 75 kg na jedną kotwę;

- ławki impregnowane ciśnieniowo lub zabezpieczone dwukrotnie bezbarwnym środkiem ochrony drewna, zabezpieczającym przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych oraz korozją mikrobiologiczną, posiadającym aktualne pozwolenie Ministra Zdrowia na obrót produktem biobójczym;

- na ławkach należy umieścić logotypy zgodnie z zaktualizowanymi „Wytycznymi dla Beneficjentów Instytucji Zarządzającej RPO WZ na lata 2014-2020 dotyczące informacji i promocji projektu realizowanego w ramach RPO WZ”. Sposób oznakowania powinien być odporny na działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych oraz trwały;

- wymagany okres gwarancji wszystkich ławek, ich montażu i sposobu posadowienia - 5 lat;

- poniżej przedstawiona rycina pokazuje schemat ławki.

19. Wymagania dla tablic urzędowych – 60 szt.

Opis tablic:

- tablice urzędowe dla 6 Parków Krajobrazowych: Cedyńskiego, Szczecińskiego „Puszcza Bukowa”, Doliny Dolnej Odry i „Ujścia Warty”, Drawskiego Parku Krajobrazowego i Ińskiego Parku Krajobrazowego oraz ich otulin - kolor tła, rozmieszczenie napisów i znaków musi być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 10 grudnia 2004r. w sprawie wzorów tablic (Dz. U. Nr 268 poz. 2665);

- 65 sztuk tablic urzędowych wykonanych z blachy stalowej ocynkowanej, zostanie zamontowanych w komplecie ze stelażem;

- 32 sztuki tablic urzędowych, wykonane z materiału odpornego na zmiany temperatury w zależności od pory roku pomiędzy +30°C, a -10°C, dużą wilgotność powietrza od 72% do 88%, tj. aluminiowej płyty kompozytowej o grubości 2 – 3 mm. Tablice zostaną docelowo zamontowane na elementach hydrotechnicznych (bez stelaża);

- wymagany okres gwarancji tablic zewnętrznych i ich montażu – 5 lat

Opis stelaży:

- wysokość części nadziemnej stelaża powinna być odpowiednia, aby zachować wysokość min. 2,0 m max. 3,0 m licząc od dolnej krawędzi tablicy do poziomu gruntu (jezdnia drogi, grunt leśny) oraz głębokość posadowienia w gruncie – min. 0,6 m;

- stelaż drewniany jednostronny,  o wymiarze zgodnym z rozporządzeniem MOŚ z dachem jednospadowym, wykonanym z 2 desek o szerokości 15 cm, montowanych na zakładkę około 3 cm z wykończeniem bocznym ryglem z wałka toczonego o średnicy 8 cm. Oprawa tablicy  wykonana z suchych desek z oflisem,  grubości od 3 cm do 5 cm szerokość około 10-15 cm. Konstrukcja wsparta na 2 słupach  średnicy 12 cm i długości 300 cm. Stelaż  powinien posiadać pełne zabezpieczenie "pleców" tablicy;

- w celu uzyskania stabilnego mocowania w gruncie należy zamocować kotwy stalowe wykonane z ceownika o wymiarach 60x40x3mm długość  kotew 110cm, kotwy zamontowane do elementów stelaża za pomocą śrub zamkowych i wkrętów w taki sposób by ceownik był skierowany do wewnętrznej części elementu. Kotwa w dolnej części powinna posiadać przyspawany element stalowy długości 10 cm, który w możliwie najwyższym stopniu utrudni wyciągnięcie tablicy z  betonu;

- wymagany okres gwarancji wszystkich tablic i stelaży, ich montażu i sposobu posadowienia - 5 lat

20. Demontaż 40 szt. tablic urzędowych na słupach stalowych.

21. Wymagania dla tablic promujących projekt – 60szt.

Wymagania dla tablic:

- tablice o wymiarach 100 x 75 cm, wykonane z blachy stalowej ocynkowanej. Rozmieszczenie napisów i znaków zgodne z zaktualizowanymi „Wytycznymi dla Beneficjentów Instytucji Zarządzającej RPO WZ na lata 2014-2020 dotyczące informacji i promocji projektu realizowanego w ramach RPO WZ”. Sposób oznakowania powinien być odporny na działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych oraz trwały;

- tablice wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, zostaną zamontowane w komplecie ze stelażem;

- wymagany okres gwarancji tablic zewnętrznych i ich montażu – 5 lat

Wymagania dla stelaży:

- wysokość części nadziemnej stelaża od 2 do 3 m licząc od dolnej krawędzi tablicy do poziomu gruntu;

- stelaż drewniany jednostronny,  o wymiarze zgodnym z rozporządzeniem MOŚ z dachem jednospadowym, wykonanym z 2 desek o szerokości 15 cm, montowanych na zakładkę około 3 cm z wykończeniem bocznym ryglem z wałka toczonego o średnicy 8 cm. Oprawa tablicy  wykonana z suchych desek z oflisem,  grubości od 3 cm do 5 cm szerokość około 10-15 cm. Konstrukcja wsparta na 2 słupach  średnicy 12 cm i długości 300 cm. Stelaż  powinien posiadać pełne zabezpieczenie "pleców" tablicy;

- stelaż  impregnowany ciśnieniowo lub zabezpieczony środkiem ochrony drewna, zabezpieczającym przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych oraz korozją mikrobiologiczną, posiadającym aktualne pozwolenie Ministra Zdrowia na obrót produktem biobójczym;

- w celu uzyskania stabilnego mocowania tablic w gruncie należy zamocować kotwy stalowe wykonane z ceownika o wymiarach 60x40x30 długość kotew 110cm, kotwy zamontowane do elementów stelaża za pomocą śrub zamkowych i wkrętów w taki sposób by ceownik był skierowany do wewnętrznej części elementu. Kotwa w dolnej części powinna posiadać przyspawany element stalowy długości 10 cm, który w możliwie najwyższym stopniu utrudni wyciągnięcie tablicy z betonu;

- elementy mocowane na stopach betonowych – klasa betonu minimum B20 w ilości minimum 75 kg na jedną kotwę;

- elementy impregnowane ciśnieniowo lub zabezpieczony dwukrotnie bezbarwnym środkiem ochrony drewna, zabezpieczającym przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych oraz korozją mikrobiologiczną, posiadającym aktualne pozwolenie Ministra Zdrowia na obrót produktem biobójczym;

- wymagany okres gwarancji wszystkich tablic i stelaży, ich montażu i sposobu posadowienia - 5 lat

22. Wymagania dla wiat z elementami edukacyjnymi 31 szt.:

- wiata ośmiokątna wpisana w okrąg o średnicy do 5m;

- dach wiaty symetryczny pasujący do wiaty ośmiokątnej, kryty gontem z okapem wysuniętym poza linię zewnętrznych elementów wiaty (słupy nośne);

- słupy nośne wiaty o średnicy od 12 cm do 18 cm; słupy nośne wykonane z drewna akacjowego;

- konstrukcja dachu krokwiowo-płatwiowa;

- pomiędzy słupy nośne wiaty wkomponowane elementy edukacyjne min. 4, opisane w pkt. 15-17 o wymiarach dopasowanych do wymiarów wiaty;

- wiata zaopatrzona w wkomponowany stół i ławki;

- wysokość części nadziemnej stołu nie mniejsza niż 75 cm, a nie większa niż 85 cm;

- wysokość ław nie mniejsza niż 40 cm i nie większa niż 50 cm;

- w celu uzyskania stabilnego posadowienia w gruncie wiat do słupów nośnych należy zamocować kotwy stalowe wykonane z ceownika o wymiarach 60x40x3mm, długość kotew 150 cm (dla wiaty) i 110 cm (dla ław i stołu), kotwy zamontowane do elementu wiaty / ławy i stołu za pomocą śrub zamkowych i zastosowania podkładek o grubości 1,5 mm – 2 mm, w taki sposób by ceownik był skierowany do wewnętrznej części elementu wiaty / ławy i stołu. W gruncie powinno znaleźć się min. 2/3 kotwy, przy czym odległość elementu drewnianego (słupa) od gruntu powinna wynosić 5 cm - 8 cm. Zamawiający wymaga łączenia słupów nośnych z kotwami stalowymi wykonanymi z ceownika w ilości od 2 do 4 łączeń. Kotwa w dolnej części powinna posiadać przyspawany element stalowy długości 10 cm, który w możliwie najwyższym stopniu utrudni wyciągnięcie wiaty / ławy i stołu z  betonu;

- wiaty oraz stół i ławki mocowane na stopach betonowych – klasa betonu minimum B20 w ilości minimum 75 kg na jedną kotwę;

- cały komplet impregnowany ciśnieniowo lub zabezpieczony dwukrotnie bezbarwnym środkiem ochrony drewna, zabezpieczającym przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych oraz korozją mikrobiologiczną, posiadającym aktualne pozwolenie Ministra Zdrowia na obrót produktem biobójczym;

- komplety należy oznakować zgodnie z zaktualizowanymi „Wytycznymi dla Beneficjentów Instytucji Zarządzającej RPO WZ na lata 2014-2020 dotyczące informacji i promocji projektu realizowanego w ramach RPO WZ”

- Sposób oznakowania powinien być odporny na działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych oraz trwały;

- wymagany okres gwarancji wszystkich wiat i kompletów, ich montażu i sposobu posadowienia - 5 lat

23. Ptasia ekspozycja 4 szt.:

a) Modele ptaków wykonane z trwałego materiału, odpornego na niekorzystne warunki atmosferyczne;

b) gatunki dopasowane występujące na terenie parków krajobrazowych woj. zachodniopomorskiego;

c) wysokość modelu 100 – 150cm;

d) modele powinny posiadać zachowane wszystkie cechy morfologiczne gatunku;

e) elementem ekspozycji powinna być tablica zawierająca opis gatunku;

f) możliwość zamontowania modelu na drzewie;

- ekspozycje należy oznakować zgodnie z zaktualizowanymi „Wytycznymi dla Beneficjentów Instytucji Zarządzającej RPO WZ na lata 2014-2020 dotyczące informacji i promocji projektu realizowanego w ramach RPO WZ”

- Sposób oznakowania powinien być odporny na działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych oraz trwały;

- wymagany okres gwarancji całej ekspozycji, jej montażu i sposobu posadowienia - 5 lat.

Impregnat, którym zostaną pokryte elementy infrastruktury powinien posiadać atest.

Wszystkie powyżej opisane drewniane elementy wyposażenia powinny być pozbawione objawów rozkładu powodowanego przez grzyby (zgnilizny) i śladów żerowania owadów oprócz zmian (szkód) wywołanych przez drwalnika. Zamawiający nie określa pożądanej wilgotności drewna.

Zamawiający wymaga zastosowania do wszystkich elementów drewnianych środka ochrony drewna o klasie wnikania minimum NP.2.

Proszę o podanie ceny jednostkowej każdego z powyżej opisanych elementów oraz ceny brutto całości.

Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego i nie jest zaproszeniem do podpisania umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia.

Proszę o przesłanie odpowiedzi do dnia 8 lipca 2016r.

Odpowiedzi można przesyłać:

- na adres mailowy sekretariat@zpkwz.pl,

- faxem na nr: 91 48 17 121

- lub osobiście w siedzibie jednostki.