ZAPYTANIE OFERTOWE

- Nazwa, adres i dane teleadresowe Beneficjenta:

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego

ul. Teofila Starzyńskiego 3-4

70-506 Szczecin

e-mail sekretariat@zpkwz.pl

adres strony: www.zpkwz.pl

Tel./fax  91 4817 120/ 91 4817 121

- Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu fotograficznego i obserwacyjnego na potrzeby .w ramach Projektu „Wzmacnianie ochrony bociana białego i nietoperzy oraz realizacja zadań czynnej ochrony w rezerwatach przyrody na obszarach parków krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego”.

Projekt nr RPZP. 04.04.00-32-A001/17

  - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Oferta częściowa nr I

- 1x Luneta.

Luneta z korpusem kątowym o obiektywie  o średnicy od 50mm do 60 mm. Wodoszczelna 
(od 2m do 1 m przez 5 minut). Wypełniona azotem przeciwdziałającemu zaparowaniu. Soczewka obiektywu o niskiej dyspersji w stopniu minimalizującym aberracje chromatyczne. Soczewki i pryzmaty pokryte wielowarstwowymi powłokami. Luneta z możliwością dostosowania do digiscopingu. Gwarancja - co najmniej 24 miesiące.

- 1x Okular.

Okular przeznaczony do stosowania z lunetami. Powiększenie 30x przy średnicy obiektywu 
85 mm. Pole kątowe w zakresie 2.4/3.0, pole widzenia liniowe 42/52.  Obiektyw wyposażony 
w mocowanie bagnetowe. Wielowarstwowe powłoki antyodblaskowe zapewniające wysoką transmisję światła i ograniczenia wewnętrznych refleksów. Obiektyw wyposażony w soczewki asferyczne eliminujące zniekształcenie obrazu. Okular wodoodporny i zabezpieczony przed zaparowaniem wewnątrz. Odsunięcie źrenicy wyjściowej do 25,4 mm. Okular powinien posiadać wymienne, miękkie muszle oczne. Gwarancja – co najmniej 24 miesiące.

- 1x Statyw do digiscopingu.

Statyw wyposażony w adapter do digiscopingu z wężykiem spustowym o długości ok. 50 cm 
i podkładką antypoślizgową o wadze około 270 gr.

- 1x Aparat fotograficzny kompaktowy.

Aparat fotograficzny kompatybilny z lunetą i umożliwiający digiscoping, posiadający optyczną redukcję drgań i zoom optyczny wyposażony w wyświetlacz LCD i autofocus. 
Gwarancja – co najmniej 24 miesiące.

- 2x Lornetka wodoszczelna pryzmatowa 10x42.

Lornetka o 10-krotnym powiększeniu i szerokim, kątowym polu widzenia wynoszącym do 60,7 stopni. Wnętrze zabezpieczone przed zalaniem i zaparowaniem poprzez wypełnienie azotem 
i obecności pierścieni uszczelniających. Wodoszczelność do głębokości 1 metra przez 1 minutę. Lornetka wyposażona w szkła w typie ED o niskiej dyspersji eliminujące aberrację chromatyczną. Soczewki pokryte wielowarstwowymi powłokami antyodblaskowymi. Pryzmaty pokryte powłoką dielektryczna. Powiększenie 10x, średnica obiektywów 42 mm, średnia źrenica wyjściowa 4,2 mm. Kątowe rzeczywiste pole widzenia 6,7 stopni. Kątowe pozorne pole widzenia 60,7 stopni. Pole widzenia na 1000 m dochodzące do 117 m. Jasność względna 17,6. Odsunięcie źrenicy wyjściowej 16,4. Zakres rozstawu okularów w zakresie 56-72 mm. Korpus pokryty gumową obwodową. Gwarancja – co najmniej 24 miesiące.

Oferta częściowa nr II

- 4x lampa czołowa LED.

Lampa czołowa na elastycznej uprzęży na głowę o sile światła od 900 do 1000 lumenów. Zasilanie – bateryjne akumulatorowe (R06, R03 lub CR 123). Odporna na upadek (2 m) oraz na uderzenia i zgniatanie . Odporna na zanurzenie od 1 do 2 metrów. Korpus lampy wykonany 
z tworzywa sztucznego oraz/lub aluminium. Lampa powinna posiadać kilka trybów oświetlenia – wiązka szeroka, wiązka skupiona, wiązka mieszana. Masa bez baterii od 145 do 180 g. Gwarancja -  co najmniej  36 miesięcy.

- 4x latarka ręczna.

Latarka ręczna wykonana z wytrzymałego stopu aluminium o maksymalnej mocy  świecenia od 600 do 1000 lumenów na baterie lub akumulatorki. Latarka powinna posiadać od 3 do 7 trybów świecenia. Latarka wyposażona w smycz i pokrowiec ochronny.

- 4x kamera inspekcyjna.

System do inspekcji wideo umożliwiający wizualne sprawdzanie trudno dostępnych miejsc - również na długich odległościach – za pomocą przekazywania obrazu z sondy na wyświetlacz LCD.  Oświetlenie przy pomocy 4 diod LED o dużej mocy, umożliwiające korzystanie z urządzenia przy ograniczonej widoczności, a także nagranie filmów lub zrobienie zdjęć. - 1,5-krotny zoom cyfrowy z regulacją w krokach co 10% - podłączenie zewnętrznego monitora za pomocą wyjścia TV-Out – zastosowanie głowicy, umożliwiające dotarcie do trudno dostępnych miejsc. - Funkcja REC dla zachowania zdjęć i filmów: Nagrania mogą być zapisywane w celu dokonania późniejszych analiz - funkcja formatowania karty pamięci SDHC - bezpośrednie przesyłanie danych do komputera PC - wielkość ekranu: ok 3,5" - ręczny obrót obrazu na monitorze o 180° - umożliwiający za pomocą funkcji typu Mirror korygowanie nagrania. DOF: zakres głębi ostrości 1…6 cm. Długość sondy od 5 do 10 m. Głowica kamery ok. ø 9 mm. 
W pakiecie akumulatory litowo-jonowe, zasilacz / ładowarka, adapter, Kabel USB/REC, specjalistyczne oprogramowanie, Karta Micro SD o pojemności od 4 do 8 GB, kabel połączeniowy video. Zestaw powinien również uwzględniać walizkę transportową. Gwarancja- co najmniej 24 miesiące.

- 2x noktowizor.

Monokular noktowizyjny z montażem na głowę z technologią ceramicznego, optycznego wzmocnionego silnika bez płytki mikrokanalikowej. Rozdzielczość matrycy od 60-70 linii/mm, rodzaj matrycy w typie CMOS; obiektyw około 35mm, powiększenie optyczne 1x, kąt widzenia 30 stopni, wbudowany oświetlacz IR,  głębia ostrości 1m do nieskończoności, regulacja dioptrii od – 5 do +5; zasilanie 1xCR123A 3V, wbudowany oświetlacz IR, wielowarstwowa powłoka antyrefleksyjna, wskaźnik stanu baterii w formie diody LED; czas pracy: z oświetlaczem do 8h, bez oświetlacza 40h; temperatura pracy od -40C do +50C, waga do 0,45 kg; obudowa z tworzywa sztucznego wzmocniona włóknem szklanym; noktowizor wyposażony w: mocowanie na głowę, pokrowiec, osłonę obiektywu, baterię w typie CR123A. Gwarancja co najmniej 24 miesiące.

- 2x ładowarka do akumulatorów.

Automatyczna ładowarka wtyczkowa do akumulatorków NiCd, NiMH w typie AAA oraz AA o ilości 4 ogniw. Prąd ładowania akumulatorów AAA 50mA, prąd ładowania akumulatorów AA 150 mA. Ładowarka powinna automatycznie rozpoczynać ładowanie oraz dopasowywać prąd ładowania. Akumulator powinien być wyposażony we wskaźnik ładowania oraz posiadać zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją. Gwarancja  co najmniej 24miesiące.

- 30 zestawów x akumulatory.

Akumulatory – ogniwa ładowane- alkaliczno-manganowe o rozmiarze AA , napięciu od 1,2 V do 1,5V i wysokiej żywotności. Pakowane po 4 sztuki. Gwarancja - co najmniej 24 miesiące.

Oferta częściowa nr III

2x detektor ultrasoniczny na przedłużeniu wraz z niezbędnym oprogramowaniem.

### Urządzenie umożliwiające detekcję i nagrywanie nietoperzy między innymi w formatach: full spectrum albo zero crossing w czasie rzeczywistym. Zakres częstotliwości urządzenia od 5-200kHz. Możliwość nagrywania wewnętrznego, pamięć wewnętrzna. Czas nagrywania od 6-10 godzin. Urządzenie wyposażone w pamięć wewnętrzną. Tryb audio z możliwością podziału częstotliwości lub przesunięcia częstotliwości oraz wyposażony w tryb audio dla lewego i prawego kanału słuchawkowego. Urządzenie wyposażone w ekran dotykowy 
o przekątnej około 5 cali z wbudowanym Wi-Fi i systemem GPS i mikrofon dookólny. Urządzenie działające w systemie Android. Urządzenie dodatkowo powinno być wyposażone 
w termometr, wilgotnościomierz oraz miernik natężenia światła. Ciężar urządzenie nie powinien przekraczać 500 gramów. W zestawie karta pamięci SD o pojemności od 16 do 32 GB, ładowarka, kable USB, słuchawki, pasek i pokrowiec.

- Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny ich spełnienia (stawianie warunków udziału nie jest obowiązkowe).

Zamawiający nie formułuje warunków udziału w postępowaniu.

- Informacja o kryteriach oceny oraz wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny ofert.

1) Cena – 100%

- Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny

oferty.

Cmin

Pc = ––––––– x 100 x 100%

Cn

gdzie:

Pc – liczba punktów za kryterium cena

Cmin – najniższa cena spośród składanych ofert

Cn – cena oferty badanej

- Termin składania ofert do dnia 20 kwietnia 2018 roku, do godziny 15.30

- Termin realizacji umowy do 30 maja 2018 roku

- Informacje na temat zakresu wykluczenia (w odniesieniu do podmiotów powiązanych).

Nie dotyczy*.

- Informacje o możliwości składania ofert częściowych.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawcy mogą składać oferty na dowolną ilość części wskazanych w pkt 2.1.

- Wykaz dokumentów oraz oświadczeń niezbędnych do złożenia wraz z ofertą (jeśli dotyczy)

Wykonawca jest zobowiązany do złożenia wraz z ofertą wykazu oferowanego sprzętu z podaniem jego parametrów oraz producenta oraz oświadczenia o braku podstaw wykluczenia.

- Informacja o planowanych zamówieniach uzupełniających ( jeśli dotyczy).

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających .

Termin związania ofertą upływa po 7 dniach licząc od terminu składania ofert.

Ofertę należy złożyć w formie  elektronicznej na adres poczty elektronicznej: sekretariat@zpkwz.pl lub faks: 91 4817 121 w nieprzekraczalnym terminie do dnia: 20.04.2018 roku. Forma pisemna (dostarczenie odpowiedzi za pośrednictwem operatora pocztowego, kuriera lub osobiście) jest zawsze dopuszczalna.

*beneficjent jest zamawiającym zobowiązanym do stosowania ustawy PZP, informacja na temat zakazu powiązań osobowych lub kapitałowych go nie dotyczy.

**W przypadku zamówień powyżej 50 000 zł. Netto wymagane jest wskazanie w opisie przedmiotu zamówienia nazw i kodów określonych we Wspólnych Słowniku Zamówień.

……………………………         					   podpis